## Slide 1: Temă LC Seminar 13
Stanciu Cristian
Grupa 216

## Slide 2: Enunț problema 9.3.3.6
Simplificaţi următoarele funcţii booleene de trei variabile date prin zerourile acestora, utilizând metoda lui Quine:
  f6(0,1,0) = f6(1,0,0) = f6(1,0,1) = 0

## Slide 3: Metoda analitică a lui Quine-Mc’Clusky
se bazează pe completarea a două tabele ajutătoare
  unul pentru factorizare, utilizat la calcularea mulțimii monoamelor maximale
  unul pentru identificarea mulțimii monoamelor centrale
se aplică formei canonice disjunctive (FCD) a funcției
poate fi utilizată pentru oricâte variabile

## Slide 4
f6(0,1,0) = f6(1,0,0) = f6(1,0,1) = 0
M2 = M4 = M5 = 0
f6(0,0,0) = f6(0,0,1) = f6(0,1,1) = f6(1,1,0) = f6(1,1,1) = 1
m0 = m1 = m3 = m6 = m7 = 1
Mulțimea suport a funcției f este:
Sf = {(0,0,0), (0,0,1), (0,1,1), (1,1,0), (1,1,1)}
Ordonăm mulțimea suport descrescător după numărul de valori de 1 conținut de fiecare 3-uplu:
Sf = {(1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 0)}
x1 | x2 | x3 | f6(x1, x2, x3)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 5: Construirea primei tabele
Capul de tabel conține numele variabilelor funcției.
Pe fiecare linie se va completa suportul câte unui minterm din expresia funcției, grup după grup, în ordine crescătoare/descrescătoare a numărului valorilor de 1 din n-upluri.
Grupurile se delimitează prin linii orizontale. După completarea întregii mulțimi suport a funcției, se va trasa o linie dublă.
Doar două grupuri vecine pot conține suporturi ale monoamelor adiacente, astfel că factorizarea se poate efectua între n-upluri din grupuri vecine.

## Slide 6: Prima tabelă
Grupul
I
II
III
IV
V = I + II
m7 = x1x2x3
m3 = x1x2x3
m6 = x1x2x3
m1 = x1x2x3
m0 = x1x2x3
√
√
√
x1
x2
x3
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
-
1
1
1
1
-
0
0
-
m7 ∨ m3 = x2x3 = max1
m7 ∨ m6 = x1x2 = max2
VII = III + IV
m1 ∨ m0 = x1x2 = max4
√
√
Factorizare simplă
VI = II + III
0
1
-
m3 ∨ m1 = x1x3 = max3

## Slide 7: Mulțimea monoamelor maximale
Mulțimea monoamelor maximale este formată din toate monoamele corespunzătoare liniilor nebifate din tabel.
M(f) = {x2x3, x1x2, x1x3, x1x2} = {max1, max2, max3, max4}

## Slide 8: Identificarea monoamelor centrale
Se face utilizând un tabel care arată corespondența dintre monoamele maximale (pe coloane) și mintermii (pe linii) care au contribuit prin factorizarea la obținerea acestora. O căsuță din tabel se marchează cu o steluță dacă mintermul corespunzător liniei a fost utilizat pentru obținerea monomului maximal pe coloană.

## Slide 9: Construim a doua tabelă
monoame maximale mintermi | max1 | max2 | max3 | max4
m7 | * | * |  | 
m3 | * |  | * | 
m6 |  | * |  | 
m1 |  |  | * | *
m0 |  |  |  | *

## Slide 10
se incercuiesc * singure pe linie
Monoamele centrale conțin * pe coloană
monoame maximale mintermi | max1 | max2 | max3 | max4
m7 | * | * |  | 
m3 | * |  | * | 
m6 |  | * |  | 
m1 |  |  | * | *
m0 |  |  |  | *

## Slide 11: Mulțimea monoamelor centrale
Mulțimea monoamelor centrale este formată din toate monoamele corespunzătoare liniilor nebifate din tabel.
C(f) = {max2, max4} <> M(f)
Cazul II al algoritmului de simplificare (mulțimea monoamelor centrale este nevidă și diferită de mulțimea monoamelor maximale).
Identificarea formelor simplificate
g(x1, x2, x3) = max2 ∨ max4 = x1x2 ∨ x1x2

## Slide 12
Se hașurează coloanele ce conțin *
monoame maximale mintermi | max1 | max2 | max3 | max4
m7 | * | * |  | 
m3 | * |  | * | 
m6 |  | * |  | 
m1 |  |  | * | *
m0 |  |  |  | *

## Slide 13
Se hașurează liniile ce conțin hașurate
*
monoame maximale mintermi | max1 | max2 | max3 | max4
m7 | * | * |  | 
m3 | * |  | * | 
m6 |  | * |  | 
m1 |  |  | * | *
m0 |  |  |  | *

## Slide 14: Forma simplificată
Se observă că sunt 2 moduri de a acoperi mintermii neacoperiți de funcția g (liniile nehașurate):
h1(x1,x2,x3) = max1 = x2x3
h2(x1,x2,x3) = max3 = x1x3
f’1(x1,x2,x3) = g(x1,x2,x3)  h1(x1,x2,x3) = max2 ∨ max4 ∨ max1 = x1x2 ∨ x1x2 ∨ x2x3
f’2(x1,x2,x3) = g(x1,x2,x3)  h2(x1,x2,x3) = max2 ∨ max4 ∨ max3 = x1x2 ∨ x1x2 ∨ x1x3

## Slide 15: Vă mulțumesc pentru atenție!